## Slide 1: UL-DD: A Multimodal Drowsiness Dataset Using Video, Biometric Signals, and Behavioral Data
DATASET DE REFERÊNCIA

## Slide 2: UL-DD: A Multimodal Drowsiness Dataset Using Video, Biometric Signals, and Behavioral Data
ESTRATÉGIAS DE FUSÃO
01
Early fusion
02
Intermediate fusion
03
Late fusion

## Slide 3: Problemas gerais
PROBLEMAS
Variabilidade do baseline entre condutores
Extremamente relevante para a generalização do modelo
Custo computacional
Velocidade de resposta em tempo real

## Slide 4: Câmera
MODALIDADE 1
Atenção visual
Não basta a direção do olhar instantânea. Interessam a duração de cada olhar fora da estrada (olhares acima de ~2 s são o indicador clássico de risco), a distribuição por zonas (estrada, espelhos, painel, telemóvel) e a dispersão do olhar. Um olhar invulgarmente concentrado no centro (gaze concentration) é sinal de distração cognitiva, muito difícil de detetar por outras vias.
Sonolência
Além das AUs, as métricas oculares são as mais robustas da literatura:
PERCLOS
Duração e frequência do piscar (AU45)
Velocidade de reabertura da pálpebra
Microssonos (AU43)
Bocejos (AU26/27)
Cabeceamentos (head nodding), a partir da pose da cabeça
Emoção
A expressão facial também dá emoção, não só o áudio. Importante porque o condutor passa a maior parte do tempo calado.
Distração manual
Se o enquadramento apanhar as mãos e o tronco, deteta-se telemóvel, comer, beber, fumar e mãos fora do volante.
Postura
Afundamento no banco e inquietação, que se correlacionam com fadiga.
Sinais fisiológicos remotos
Com rPPG estima-se o ritmo cardíaco a partir de variações de cor da pele, e a respiração a partir do movimento do tórax. Dá redundância com o sensor fisiológico (útil para a fusão e quando o sensor falha). Com câmara IR também se pode medir o diâmetro da pupila, ligado à carga cognitiva, embora seja difícil em condições reais.

## Slide 5: Problemas da câmera
PROBLEMAS · CÂMERA
Condições de luz extremas
Motion blur
Utilização de óculos e reflexo nas lentes
Ângulo da câmera do condutor
Ângulo da cabeça
Uma câmera a meio do painel não consegue tirar informação de quem está a olhar pela janela

## Slide 6: Voz
MODALIDADE 2
Emoção pela voz
É preferível modelar arousal e valence em vez de categorias discretas, que funcionam mal em condução real.
Fadiga pela voz
Fala mais lenta, menor variação de F0 e alterações prosódicas.
Distração cognitiva
Deteção de conversa, chamadas telefónicas e interação com passageiros.
Contexto da cabine
Nível de ruído, música, crianças a chorar e bocejos audíveis.
Limitações Só funciona quando há fala, é preciso separar quem está a falar (condutor ou passageiro) e há questões de privacidade.

## Slide 7: Problemas da voz
PROBLEMAS · VOZ
Ruído
Muito tempo sem dados úteis
Mistura de vozes
PERGUNTA
É esperado o uso de Speech-Text?
(Acredito ser pior)

## Slide 8: Sensores fisiológicos
MODALIDADE 3
Ritmo cardíaco
O mais valioso não é o BPM médio, mas a variabilidade cardíaca (HRV). A HRV é dos melhores indicadores de sonolência (aumento da atividade parassimpática), stress e carga mental. Do mesmo sinal PPG também se estima a frequência respiratória.
SDNN
domínio do tempo
RMSSD
domínio do tempo
LF/HF
domínio do frequência
Pressão arterial
A medição contínua e não intrusiva é difícil. Normalmente é estimada (por exemplo, a partir do PTT) e com pouca fiabilidade. Serve sobretudo como indicador de ativação ou stress.

## Slide 9: Problemas dos sensores fisiológicos
PROBLEMAS · SENSORES FISIOLÓGICOS
Artefactos de movimento
Movimento do condutor e vibração do veículo.
Confundidores externos
Cafeína, exercício recente, temperatura do habitáculo.
Atraso
Entre a alteração fisiológica e o estado observável.
Falta de ground truth fiável
Nos datasets públicos.

## Slide 10: Restrições
RESTRIÇÕES
01
Sincronização dos dados
02
Specs dos dispositivos
03
Taxas de sampling diferentes
entre features diferentes da mesma modalidade

## Slide 11: Plano (keep it simple)
PRÓXIMOS PASSOS
1
Treinar módulos
Testar a eficácia dos modelos e a capacidade de fine-tuning de cada módulo por si só.
›
2
Extrair features
Extrair as features por módulo de dados.
›
3
Fundir
Num array de valores:
Físico → atenção
Emocional → emoção
Fisiológico → disposição
›
4
Fuzzy logic
Aplicar fuzzy logic ou fusão estocástica para deduzir a aptidão de condução.
Notes: Chamo de módulo em vez de modelo, por que há módulos com mais do que 1 modelo